## Slide 1: Scanner klaarmaken voor emoji
Stap voor stap. Probeer dit eerst op je eigen laptop.
NineTwoFive

## Slide 2: Dit ga je doen
i
1
Pak de zip uit
2
Print de barcodes
3
Scan barcode pagina 1
4
Dubbelklik Installeer.cmd
5
Start de snelkoppeling
6
Test het met een emoji
Duurt ongeveer 15 minuten

## Slide 3: Pak de zip uit
1
Rechtermuisknop op EngraveBridge.zip, kies Alles uitpakken.
In de map staan deze vier die jij nodig hebt:
Installeer.cmd, hiermee zet je het klaar
Diagnose.cmd, draai deze als iets niet werkt
Verwijderen.cmd, hiermee haal je alles er weer af
DS2278-alle-barcodes.pdf, alle barcodes die je nodig kunt hebben

## Slide 4: Print de barcodes
2
Open DS2278-alle-barcodes.pdf en print pagina 1 en 2.
Op elke pagina staat een barcode. Je hebt er nu twee nodig.
Pagina 1 zet de scanner AAN voor emoji.
Pagina 2 zet de scanner weer terug naar normaal.
Leg het papier bij de scanner, je hebt het straks weer nodig.

## Slide 5: Scan barcode pagina 1
3
Scan de barcode op pagina 1 met de scanner.
Wat je ziet: de scanner piept en start opnieuw op. Dat hoort zo.
Let op: vanaf nu typt de scanner niets meer in Word of in je browser.
Dat is normaal. Met pagina 2 zet je het later weer terug.

## Slide 6: Dubbelklik Installeer.cmd
4
Dubbelklik op Installeer.cmd in de uitgepakte map.
Er opent een zwart venster dat een paar regels toont.
Druk op Enter om het te sluiten.
Je krijgt een snelkoppeling op je bureaublad: Engrave Bridge starten.
Er wordt geen wachtwoord gevraagd.

## Slide 7: Start de snelkoppeling
5
Dubbelklik Engrave Bridge starten op je bureaublad.
Goed: er staat Scanner gevonden op COM gevolgd door een nummer.
Laat dit venster open staan zolang je bezig bent.
Vraagt hij welke poort de scanner is? Kies de regel waar USB apparaat bij staat en typ dat nummer.
Staat er helemaal geen USB bij? Dan is pagina 1 niet goed gescand. Doe stap 3 opnieuw.

## Slide 8: Test het met een emoji
6
Klik in het vak waar de tekst moet komen en scan een code met emoji.
Het venster van stap 5 MOET open blijven staan.
Goed: de tekst met emoji verschijnt meteen in het vak.
Werkt in LightBurn, in xTool, in Word, overal. Net als een gewoon toetsenbord.
Klik dus altijd eerst in het juiste vak voordat je scant.

## Slide 9: Piept hij 4 keer?
7
Vier piepjes betekent: de tekst kon nergens heen.
De scanner heeft de code goed gelezen. Er luisterde alleen niets.
Stond het venster van stap 5 open? Zo niet, start de snelkoppeling en scan opnieuw.
Stond het wel open, dubbelklik dan Diagnose.cmd in de map.
Die schrijft een bestand op je bureaublad. Stuur dat naar Kai.

## Slide 10: Klaar met testen
OK
Sluit het venster en scan de barcode op pagina 2.
De scanner werkt dan weer gewoon als toetsenbord.
Vergeet dit niet, anders lijkt de scanner later stuk.

## Slide 11: Reageert de scanner nergens meer op?
!
Dan zit hij vast. Dit haalt hem er altijd uit.
Open DS2278-alle-barcodes.pdf en scan pagina 7, Set Factory Defaults.
Leg de scanner daarna in de houder tot hij piept. Dit is verplicht, anders blijft hij los.
Test met een gewone QR in Kladblok. Komt er tekst? Dan is hij terug.
Begin daarna gewoon weer bij stap 3.

## Slide 12: Werkt er iets niet?
?
De scanner piept 4 keer bij het scannen
De tekst kon nergens heen. Stond het venster van stap 5 wel open?
De scanner is niet gevonden
Pagina 1 nog niet gescand. Of: Apparaatbeheer, Poorten, rechtermuis, Stuurprogramma bijwerken, Microsoft, USB Serial Device.
De scanner doet helemaal niets meer
Houd de trigger 10 seconden ingedrukt terwijl hij opstart. Scan dan pagina 2.
De scanner typt niets in Word
Dat klopt, hij staat in de nieuwe stand. Scan pagina 2.
Alles weer weghalen
Dubbelklik Verwijderen.cmd en scan pagina 2.
Lukt het niet? Dubbelklik Diagnose.cmd en stuur het bestand dat op je bureaublad komt naar Kai.

## Slide 13: Laat even weten hoe het ging
Werkt het? Laat het weten, ook als alles goed ging.
Werkt het niet? Stuur een foto van de melding.
Arabisch geprobeerd? Staan de letters los of omgekeerd?